分部分项工程清单与计价表 工程名称： 第七届中国（成都）智慧产业国际博览会宜宾馆设计搭建项目\单项工程1【装饰工程】 标段： 第1页共26页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 地面地台装饰 1 011104002001 木质毛面地台 1.木地台基层：木龙骨； 2.面层：中纤层12mm厚； 3.防火种类、遍数：防火涂料两遍； 4.未尽事宜按设计和验收要求 m2 300 2 011104001002 地毯 1.基层类型：木质毛面地台； 2.面层材料品种、规格：化纤地毯3mm—5mm厚、浮辅； 3.压线条种类：压口条60mm宽； 4.未尽事宜按设计和验收要求 m2 300 3 011304001003 灯带槽细木工板 1.灯带型式、尺寸：条形灯带； 2.龙骨骨架：30*20木龙骨；（米） 3.面层材料：中纤板12mm； 4.防火种类、遍数：防火涂料两遍 5.未尽事宜按计和验收要求 m 200 本页小计 表-08 分部分项工程清单与计价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 分部小计 电气设备安装工程 4 030503004004 电箱 1.名称 预留控制箱 2.功能 LED大屏控制 3.未尽事宜按设计和验收要求 套 2 5 031101014005 LED大屏电源 1.名称 LED大屏电源 2.功能 LED大屏电源接入 3.未尽事宜按和验收要求 架 1 6 031101014006 灯箱电源 1.名称 灯箱电源 2.功能 灯箱电源接入 3.未尽事宜按设计和验收要求 套 15 7 031101001007 LED灯带电源 1.名称 LED灯带电源 2.功能 LED灯带电源接入 3.未尽事宜按设计和验收要求 台 7 8 030404035008 地插 1.名称 地插 2.规格 成套 3.安装方式 埋地 4.未尽事宜按设计和验收要求 个 14 本页小计 表-08 分部分项工程清单与计价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 9 030411004009 配电系统 2×2.5mm2 铜芯电览 1.配电形式：沿板背或墙内、埋地穿线 2.导线型号、材质、规格：450/750V- 2×2.5mm2 3.电气配线采用绝缘铜芯电览 敷设,所有电气线路均采用电缆敷设 4.未尽事宜按设计和验收要求 m 615.33 10 030901013010 手提式干粉灭火器 1.手提式干粉灭火器 2.规格、型号：详见设计图 3.未尽事宜按设计和验收要求 个 10 分部小计 入口处展区 11 011501001011 入口曲型接待台 1.入口曲型接待台 2.材料种类及结构：木结构造型+批灰+乳胶漆+雕刻字+钢化玻璃 3.未尽事宜按设计和验收要求 m 3.15 本页小计 表-08 分部分项工程清单与计价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 12 011508005012 水晶发光字“宜宾” 1.基层类型：钢支架； 2.镌字材料品种、颜色：水晶发光字； 3.字体规格：1.5米； 4.固定方式：锚接 5.未尽事宜按设计和验收要求 个 2 13 011508005013 水晶发光字“发展智慧产业 打造智慧宜宾” 1.基层类型：钢支架 2.镌字材料品种、颜色：树脂吸塑发光字 3.字体规格：500mm*500mm 4.固定方式：详见设计 5.未尽事宜按设计和验收要求 个 12 14 011501001014 智轨电车展台 1.台柜规格：3m*0.8m+0.8m 2.材料种类、规格：木龙骨、外饰12mm免漆板 3.柜门：暗门 4.防护材料种类：防火涂料两遍 5.未尽事宜按设计和验收要求 个 2 本页小计 表-08 分部分项工程清单与计价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 15 011508001015 泡沫塑料字“宜宾欢迎您” 1.镌字材料品种、颜色：雕刻字，字面嵌膜 2.字体规格：根据设计图匹配 3.固定方式：粘接 个 5 分部小计 A立面墙装饰 16 011404001016 黑色乳胶漆2遍 1.面层材料品种、规格、颜色:12mm中纤板 2.油漆种类、刷漆遍数:白色乳胶漆2遍 3.具体做法按设计图 m2 65.61 17 011207001017 墙面25mm×25mm钢龙骨 1.龙骨材料种类、规格、中距：20mm*30mm木龙骨、25mm×25mm钢龙骨，中距详见设计 2.油漆种类、刷漆遍数：木龙骨防火涂料3遍 3未尽事宜按设计和验收要求 m2 65.61 本页小计 表-08 分部分项工程清单与计价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 18 011207001018 墙面多层板基层 1.基层材料种类、规格：多层板9mm厚 2.油漆种类、刷漆遍数：基层刷防火涂料3遍 3.具体做法按设计图 4.未尽事宜按设计和验收要求 m2 65.61 19 011507001019 高精度刀刮布灯箱 1.高精度刀刮布灯箱 2.未尽事宜按设计和验收要求 m2 20.7 20 011210001020 木隔断 1.木隔断 2.未尽事宜按设计和验收要求 m2 4.66 21 011507003021 亚克力灯箱 1.亚克力灯箱 2.未尽事宜按设计和验收要求 个 13 分部小计 B立面墙装饰 22 011404001022 白色乳胶漆2遍 1.面层材料品种、规格、颜色:12mm中纤板 2.油漆种类、刷漆遍数:白色乳胶漆2遍 3.具体做法按设计图 m2 53.59 本页小计 表-08 分部分项工程清单与计价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 23 011207001023 墙面25mm×25mm钢龙骨 1.龙骨材料种类、规格、中距：20mm*30mm木龙骨、25mm×25mm钢龙骨，中距详设计 2.油漆种类、刷漆遍数：木龙骨防火涂料3遍 3.具体做法按设计图 4.未尽事宜按设计和验收要求 m2 53.59 24 011207001024 墙面多层板基层 1.基层材料种类、规格：多层板9mm厚 2.油漆种类、刷漆遍数：基层刷防火涂料3遍 3.具体做法按设计图 4.未尽事宜满足设计和验收要求 m2 53.59 25 011507001025 高精度刀刮布灯箱 1.高精度刀刮布灯箱 2.未尽事宜按设计和验收要求 m2 13.14 26 030507014026 LED显示大屏（租赁） 1.名称 LED大屏 2.规格 3m*7m详见E立面设计图 3.设备租赁按展出天数收费 4.未尽事宜按设计和验收要求 m2 21 本页小计 表-08 分部分项工程清单与计价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 27 030412004027 明装灯带 1.名称 LED灯带 2.安装形式 暗敷 3.未尽事宜按设计和验收要求 m 23.5 分部小计 C立面墙装饰 28 011404001028 白色乳胶漆2遍 1.面层材料品种、规格、颜色:12mm中纤板 2.油漆种类、刷漆遍数:白色乳胶漆2遍 m2 64.68 29 011207001029 墙面25mm×25mm钢龙骨 1.龙骨材料种类、规格、中距：20mm*30mm木龙骨、25mm×25mm钢龙骨，中距详设计 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm中纤板 3.油漆种类、刷漆遍数：木龙骨防火涂料3遍 4.具体做法按设计图 5.未尽事宜按设计和验收要求 m2 64.68 本页小计 表-08 分部分项工程清单与计价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 30 011207001030 墙面多层板基层 1.基层材料种类、规格：多层板9mm厚 2.油漆种类、刷漆遍数：基层刷防火涂料3遍 3.具体做法按设计图 4.未尽事宜按设计和验收要求 m2 64.68 31 011507001031 高精度刀刮布灯箱 1.高精度刀刮布灯箱 2.未尽事宜按设计和验收要求 m2 9.7 32 050102012032 仿真绿植墙 1.仿真绿植墙 2.未尽事宜按设计和验收要求 m2 8.4 33 030412004033 明装灯带 1.名称 LED灯带 2.安装形式 暗敷 3.未尽事宜按设计和验收要求 m 3 分部小计 D立面墙装饰 34 011404001034 红色、白色乳胶漆 1.面层材料品种、规格、颜色:12mm中纤板 2.油漆种类、刷漆遍数:白色乳胶漆2遍 m2 1.2 本页小计 表-08 分部分项工程清单与计价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 35 011207001035 墙面25mm×25mm钢龙骨 1.龙骨材料种类、规格、中距：20mm*30mm木龙骨、25mm×25mm钢龙骨，中距详设计 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm中纤板 3.油漆种类、刷漆遍数：木龙骨防火涂料3遍 4.具体做法按设计图 5.未尽事宜按设计和验收要求 m2 1.2 36 011207001036 墙面多层板基层 1.基层材料种类、规格：多层板9mm厚 2.油漆种类、刷漆遍数：基层刷防火涂料3遍 3.具体做法按设计图 4.未尽事宜按设计和验收要求 m2 1.2 37 011507001037 高精度刀刮布灯箱 1.高精度刀刮布灯箱 2.未尽事宜按设计和验收要求 m2 4.32 38 011507002038 水牌 1.水牌 2.按设计图 3.未尽事宜按设计和验收要求 个 2 分部小计 本页小计 表-08 分部分项工程清单与计价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 E/F立面墙装饰 39 011404001039 白色乳胶漆2遍 1.面层材料品种、规格、颜色:12mm中纤板 2.油漆种类、刷漆遍数:白色乳胶漆2遍 m2 30.16 40 011207001040 墙面25mm×25mm钢龙骨 1.龙骨材料种类、规格、中距：20mm*30mm木龙骨、25mm×25mm钢龙骨，中距详设计 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm中纤板 3.油漆种类、刷漆遍数：木龙骨防火涂料3遍 4.具体做法按设计图 5.未尽事宜按设计和验收要求 m2 30.16 41 011207001041 墙面多层板基层 1.基层材料种类、规格：多层板9mm厚 2.油漆种类、刷漆遍数：基层刷防火涂料3遍 3.具体做法按设计图 4.未尽事宜按设计和验收要求 m2 30.16 42 011507001042 高精度刀刮布灯箱 1.高精度刀刮布灯箱 2.未尽事宜按设计和验收要求 m2 6.6 本页小计 表-08 分部分项工程清单与计价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 43 030412004043 明装灯带 1.名称 LED灯带 2.安装形式 暗敷 3.未尽事宜按设计和验收要求 m 27 分部小计 G立面墙装饰 44 011404001044 白色乳胶漆2遍 1.面层材料品种、规格、颜色:12mm中纤板 2.油漆种类、刷漆遍数:白色乳胶漆2遍 m2 60.06 45 011207001045 墙面25mm×25mm钢龙骨 1.龙骨材料种类、规格、中距：20mm*30mm木龙骨、25mm×25mm钢龙骨，中距详设计 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm中纤板 3.油漆种类、刷漆遍数：木龙骨防火涂料3遍 4.具体做法按设计图 5.未尽事宜按设计和验收要求 m2 60.06 本页小计 表-08 分部分项工程清单与计价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 46 011207001046 墙面多层板基层 1.基层材料种类、规格：多层板9mm厚 2.油漆种类、刷漆遍数：基层刷防火涂料3遍 3.具体做法按设计图 4.未尽事宜按设计和验收要求 m2 60.06 47 011507001047 高精度刀刮布灯箱 1.高精度刀刮布灯箱 2.未尽事宜按设计和验收要求 m2 5.5 48 011210001048 木隔断 1.木隔断 2.未尽事宜按设计和验收要求 m2 4.66 49 011507003049 亚克力灯箱 1.亚克力灯箱 2.未尽事宜按设计和验收要求 个 13 50 030412004050 明装灯带 1.名称 LED灯带 2.安装形式 暗敷 3.未尽事宜按设计和验收要求 m 5 51 030507014051 拼接屏（租赁） 1.名称 LED大屏 2.规格 ：按E立面设计图 m2 3 分部小计 H立面墙装饰 本页小计 表-08 分部分项工程清单与计价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 52 011404001052 灰色乳胶漆 1.面层材料品种、规格、颜色:12mm中纤板 2.油漆种类、刷漆遍数:白色乳胶漆2遍 m2 45 53 011207001053 墙面25mm×25mm钢龙骨 1.龙骨材料种类、规格、中距：20mm*30mm木龙骨、25mm×25mm钢龙骨，中距详设计 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm中纤板 3.油漆种类、刷漆遍数：木龙骨防火涂料3遍 4.具体做法按设计图 5.未尽事宜按设计和验收要求 m2 35 54 011207001054 墙面多层板基层 1.基层材料种类、规格：多层板9mm厚 2.油漆种类、刷漆遍数：基层刷防火涂料3遍 3.具体做法按设计图 4.未尽事宜按设计和验收要求 m2 45 55 011508004055 LOGO 1.凯翼汽车 LOGO 2.详见设计图 3.未尽事宜按设计和验收要求 个 1 本页小计 表-08 分部分项工程清单与计价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 56 011507002056 水牌 1.水牌 2.按设计图 3.未尽事宜按设计和验收要求 个 1 分部小计 A区展柜装饰 57 011404001057 烤漆板饰面 1.台柜规格：展柜详见设计图 2.材料种类、规格：木龙骨、外饰12mm烤漆板 3.柜门：暗门 4.防护材料种类：防火涂料两遍 5.未尽事宜按设计和验收要求 m2 8 58 011207001058 墙面20mm×30mm木龙骨 1.龙骨材料种类、规格、中距：20mm×30mm木龙骨，中距详设计 2.油漆种类、刷漆遍数：木龙骨防火涂料3遍 3.具体做法按设计图 4.未尽事宜按设计和验收要求 m2 8 本页小计 表-08 分部分项工程清单与计价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 59 011207001059 墙面多层板基层 1.基层材料种类、规格：多层板9mm厚 2.油漆种类、刷漆遍数：基层刷防火涂料3遍 3.具体做法按设计图 4.未尽事宜按设计和验收要求 m2 8 60 011404011060 柜门 1.面层：18mm木工板 2.基层为20mm*30mm木龙骨 3.未尽事宜按设计和验收要求 m2 2.5 分部小计 B区展示柜装饰 61 011404001061 烤漆板饰面 1.台柜规格：展柜详见设计图 2.材料种类、规格：木龙骨、外饰12mm烤漆板 3.柜门：暗门 4.防护材料种类：防火涂料两遍 5.未尽事宜按设计和验收要求 m2 14.56 本页小计 表-08 分部分项工程清单与计价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 62 011207001062 墙面20mm×30mm木龙骨 1.龙骨材料种类、规格、中距：20mm×30mm木龙骨，中距详设计 2.油漆种类、刷漆遍数：木龙骨防火涂料3遍 3.具体做法按设计图 4.未尽事宜按设计和验收要求 m2 14.56 63 011207001063 墙面多层板基层 1.基层材料种类、规格：多层板9mm厚 2.油漆种类、刷漆遍数：基层刷防火涂料3遍 3.具体做法按设计图 4.未尽事宜按设计和验收要求 m2 64 011404011064 柜门 1.面层：18mm木工板 含所有五金配件及锁 2.基层为20mm*30mm木龙骨 3.未尽事宜按设计和验收要求 m2 65 030412004065 暗藏灯带 1.名称 LED灯带 2.安装形式 暗敷 3.未尽事宜按设计和验收要求 m 16 分部小计 本页小计 表-08 分部分项工程清单与计价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 C区展示柜装饰 66 011404001066 烤漆板饰面 1.台柜规格：展柜详见设计图 2.材料种类、规格：木龙骨、外饰12mm烤漆板 3.柜门：暗门 4.防护材料种类：防火涂料两遍 5.未尽事宜按设计和验收要求 m2 16 67 011207001067 墙面20mm×30mm木龙骨 1.龙骨材料种类、规格、中距：20mm×30mm木龙骨，中距详见设计图 2.油漆种类、刷漆遍数：木龙骨防火涂料3遍 3.具体做法按设计图 4.未尽事宜按设计和验收要求 m2 16 68 011207001068 墙面多层板基层 1.基层材料种类、规格：多层板9mm厚 2.油漆种类、刷漆遍数：基层刷防火涂料3遍 3.具体做法按设计图 4.未尽事宜按设计和验收要求 m2 16 本页小计 表-08 分部分项工程清单与计价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 69 011404011069 柜门 1.面层：18mm木工板 含所有五金配件及锁 2.基层为20mm*30mm木龙骨 3.未尽事宜按设计和验收要求 m2 5 70 030412004070 暗藏灯带 1.名称 LED灯带 2.安装形式 暗敷 3.未尽事宜按设计和验收要求 m 16 分部小计 D区展柜装饰 71 011404001071 烤漆板饰面 1.台柜规格：展柜详见设计图 2.材料种类、规格：木龙骨、外饰12mm烤漆板 3.柜门：暗门 4.防护材料种类：防火涂料两遍 5.未尽事宜按设计和验收要求 m2 8.64 本页小计 表-08 分部分项工程清单与计价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 72 011207001072 墙面20mm×30mm木龙骨 1.龙骨材料种类、规格、中距：20mm×30mm木龙骨，中距详设计 2.油漆种类、刷漆遍数：木龙骨防火涂料3遍 3.具体做法按设计图 4.未尽事宜按设计和验收要求 m2 8.64 73 011207001073 墙面多层板基层 1.基层材料种类、规格：多层板9mm厚 2.油漆种类、刷漆遍数：基层刷防火涂料3遍 3.具体做法按设计图 4.未尽事宜按设计和验收要求 m2 8.64 74 011404011074 柜门 1.面层：18mm木工板 含所有五金配件及锁 2.基层为20mm*30mm木龙骨 3.未尽事宜按设计和验收要求 m2 4 分部小计 E/F区展柜装饰 本页小计 表-08 分部分项工程清单与计价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 75 011404001075 烤漆板饰面 1.台柜规格：展柜详见设计图 2.材料种类、规格：木龙骨、外饰12mm烤漆板 3.柜门：暗门 4.防护材料种类：防火涂料两遍 5.未尽事宜按设计和验收要求 m2 25.5 76 011207001076 墙面20mm×30mm木龙骨 1.龙骨材料种类、规格、中距：20mm×30mm木龙骨，中距详设计 2.油漆种类、刷漆遍数：木龙骨防火涂料3遍 3.具体做法按设计图 4.未尽事宜按设计和验收要求 m2 25.5 77 011207001077 墙面多层板基层 1.基层材料种类、规格：多层板9mm厚 2.油漆种类、刷漆遍数：基层刷防火涂料3遍 3.具体做法按设计图 4.未尽事宜按设计和验收要求 m2 25.5 本页小计 表-08 分部分项工程清单与计价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 78 011404011078 柜门 1.面层：18mm木工板 含所有五金配件及锁 2.基层为20mm*30mm木龙骨 3.未尽事宜按设计和验收要求 m2 2.5 79 030412004079 暗藏灯带 1.名称 LED灯带 2.安装形式 暗敷 3.未尽事宜按设计和验收要求 m 21.6 23.65 分部小计 G区展柜装饰 80 011404001080 烤漆饰面 1.台柜规格：展柜详见设计图 2.材料种类、规格：木龙骨、外饰12mm烤漆板 3.柜门：暗门 4.防护材料种类：防火涂料两遍 5.未尽事宜按设计和验收要求 m2 13.45 125.37 本页小计 表-08 分部分项工程清单与计价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 81 011207001081 墙面20mm×30mm木龙骨 1.龙骨材料种类、规格、中距：20mm×30mm木龙骨，中距详设计 2.油漆种类、刷漆遍数：木龙骨防火涂料3遍 3.具体做法按设计图 4.未尽事宜按设计和验收要求 m2 13.45 82 011207001082 墙面多层板基层 1.基层材料种类、规格：多层板9mm厚 2.油漆种类、刷漆遍数：基层刷防火涂料3遍 3.具体做法按设计图 4.未尽事宜按设计和验收要求 m2 13.45 83 011404011083 柜门 1.面层：18mm木工板 含所有五金配件及锁 2.基层为20mm*30mm木龙骨 3.未尽事宜按设计和验收要求 m2 1.08 84 030412004084 暗藏灯带 1.名称 LED灯带 2.安装形式 暗敷 3.未尽事宜近按设计和验收要求 m 6 分部小计 本页小计 表-08 分部分项工程清单与计价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 I区展柜装饰 85 011404001085 烤漆饰面 1.台柜规格：展柜详见设计图 2.材料种类、规格：木龙骨、外饰12mm烤漆板 3.柜门：暗门 4.防护材料种类：防火涂料两遍 5.未尽事宜按设计和验收要求 m2 11.5 86 011207001086 墙面20mm×30mm木龙骨 1.龙骨材料种类、规格、中距：20mm×30mm木龙骨，中距详设计 2.油漆种类、刷漆遍数：木龙骨防火涂料3遍 3.具体做法按设计图 4.未尽事宜按设计和验收要求 m2 11.5 87 011207001087 墙面多层板基层 1.基层材料种类、规格：多层板9mm厚 2.油漆种类、刷漆遍数：基层刷防火涂料3遍 3.具体做法按设计图 4.未尽事宜按设计和验收要求 m2 11.5 本页小计 表-08 分部分项工程清单与计价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 88 011404011088 柜门 1.面层：18mm木工板 含所有五金配件及锁 2.基层为20mm*30mm木龙骨 3.未尽事宜按设计和验收要求 m2 1.08 分部小计 消防工程 分部小计 其他部分 89 050102008090 花草（大盆） 1.花盆（钵）的材质及类型：大盆 2.花卉品种与规格：花高1.5m-1.7m品种按建设单位要求 株 10 90 011501001091 租赁洽谈桌椅 1.铝合金椅子+不锈钢玻璃桌（一桌配三椅）租用； 2.做法：按设计和建设单位要求 套 6 本页小计 表-08 分部分项工程清单与计价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 金额（元） 综合单价 合价 其中 定额人工费 定额机械费 暂估价 91 011501001092 租赁调音台 调音台+主音箱一对+环绕一对租用 套 1 92 011501001093 现场租赁电脑 1、现场电脑租赁 台 1 93 自编094 设计费 项 1 分部小计 本页小计 合 计 表-08